## Slide 1
История создания. Принцип работы. КПД.
Двигатели внутреннего сгорания

## Slide 2
1860 г. Этьен Ленуар изобрел первый двигатель, работавший на светильном газе
Этьен Ленуар
(1822-1900)
Этапы развития ДВС:
История создания
1862 г. Альфонс Бо Де Роша предложил идею четырехтактного двигателя. Однако свою идею осуществить он не сумел.
1876 г. Николаус Август Отто создает четырехтактный двигатель по Роше.
1883 г. Даймлер предложил конструкцию двигателя, который мог работать как на газе, так и на бензине
К 1920 г. ДВС становятся лидирующими. экипажи на паровой и электрической тяге стали большой редкостью.
Карл Бенц изобрел самоходную трехколесную коляску на основе технологий Даймлера.
Август Отто
(1832-1891)
Даймлер
Карл Бенц

## Slide 3
Трехколесная коляска, изобретенная Карлом Бенцом
История создания

## Slide 4
Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания совершается за 4 хода поршня (такта), т. е. за 2 оборота коленчатого вала.
Принцип действия
Четырехтактный двигатель
1 такт – впуск (горючая смесь из карбюратора поступает в цилиндр)
Различают 4 такта:
2 такт – сжатие (клапаны закрыты и смесь сжимается, в конце сжатия смесь воспламеняется электрической искрой и происходит сгорание топлива)
3 такт – рабочий ход (происходит преобразование тепла, полученного от сгорания топлива, в механическую работу)
4 такт – выпуск (отработавшие газы вытесняются поршнем)

## Slide 5
На практике мощность двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания часто не только не превышает мощность четырёхтактного, но оказывается даже ниже. Это обусловлено тем, что значительная часть хода (20-35%) поршень совершает при открытых клапанах
Принцип действия
Двухтактный двигатель
Существует также двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания осуществляется за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала .
Сжатие
Сгорание
выпуск
впуск
1 такт
2 такт

## Slide 6
Способы увеличения мощности двигателя:
КПД двигателя
КПД двигателя внутреннего сгорания мал и примерно составляет 25% – 40%. Максимальный эффективный КПД наиболее совершенных ДВС около 44%.Поэтому многие ученые пытаются увеличить КПД, а также и при этом саму мощность двигателя.
Использование многоцилиндровых двигателей
Использование специального топлива (правильного соотношения смеси и рода смеси)
Замена частей двигателя (правильных размеров составных частей, зависящие от рода двигателя)
Устранение части потерь теплоты перенесением места сжигания топлива и нагревания рабочего тела внутрь цилиндра

## Slide 7
Одной из важнейших характеристик двигателя является его степень сжатия, которая определяется следующее:
Степень сжатия
КПД двигателя
e
V2
V1
где V2 и V1 - объемы в начале и в конце сжатия. С увеличением степени сжатия возрастает начальная температура горючей смеси в конце такта сжатия , что способствует более полному ее сгоранию.

## Slide 8
Разновидности ДВС
жидкостные
газовые
с искровым зажиганием
без искрового зажигания
(дизельные)
(карбюраторный)
Двигатели Внутренненго Сгорания

## Slide 9: Строение яркого представителя ДВС – карбюраторного двигателя
Основные компоненты двигателя
Остов двигателя (блок-картер, головки цилиндров, крышки подшипников коленчатого вала, масляный поддон)
Механизм движения (поршни, шатуны, коленчатый вал, маховик)
Механизм газораспределения (кулачковый вал, толкатели, штанги, коромысла)
Система смазки (масло, фильтр грубой отчистки, поддон)
жидкостная (радиатор, жидкость, др.)
Система охлаждения
воздушная (обдув потоками воздуха)
Система питания (топливный бак, топливный фильтр, карбюратор, насосы)

## Slide 10: Строение яркого представителя ДВС – карбюраторного двигателя
Основные компоненты двигателя
Система зажигания (источник тока – генератор и аккумулятор, прерыватель + конденсатор)
Система пуска (электрический стартер, источник тока – аккумулятор, элементы дистанционного управления)
Система впуска и выпуска (трубопроводы, воздушный фильтр, глушитель)
Карбюратор двигателя

## Slide 11
Задымленность воздуха в крупных населенных пунктах, оказывает пагубное влияние на окружающую среду, мешает людям нормально жить, так как вредные вещества, которые содержаться в выхлопных газах двигателей, представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Охрана окружающей среды

## Slide 12
Открытие Двигателя внутреннего сгорания оказало большое влияние на развитие многих отраслей промышленности, сельского хозяйства и науки. И пускай проходит эра двигателя внутреннего сгорания, пусть у них есть много недостатков,
Заключение
пусть появляются новые двигатели, не загрязняющие внутреннюю среду и не использующие функцию теплового расширения, но первые еще долго будут приносить пользу людям, и люди через многие сотни лет будут по доброму отзываться о них, ибо они вывели человечество на новый уровень развития, а, пройдя его, человечество поднялось еще выше.

## Slide 13
Но, несмотря ни на что, автомобили на ДВС завоевали мир. Они являются объектом поклонения многих миллионов мужчин и даже женщин!
Заключение